## Slide 1: Enabling and Exploiting Flexible Task Assignment on GPU through SM-Centric Program Transformations
ICS 2015

## Slide 2: Intro
GPU可以提供大规模的并行
  集成大量计算核
  在运行时GPU会创建大量线程
线程的管理和调度是一个挑战
  CPU上，线程调度通过系统完成
  GPU上，为了在很短时间内调度大量线程，直接由硬件完成调度
GPU上进行调度的困难
  缺乏对调度的软件级控制
  现有的GPU硬件和运行时调度算法都未公开

## Slide 3: Intro
一些研究采用持久线程的想法来解决硬件调度问题
  使用少量可以同时在GPU上运行的线程
  为每个线程创建一个任务队列，完成对应所有任务后才退出
  可以支持一定的任务调度，但这种支持是有限的
    确定同一队列内任务的执行顺序，以及映射到的线程
    不支持确定任务在哪个特定硬件上执行
SM1
Scheduler
SM2

## Slide 4: Intro
GPU上对任务存在调度优化空间
  SM中的线程共享Texture/L1 cache
    共享数据的任务在同一个SM上执行能够提升cache利用率
    对非均匀数据共享的任务有益（如N 体模拟）
  未来SM之间可能存在频率缩放的功能
    可以调整任务到合适的SM上执行
    (目前似乎还没有实现)

## Slide 5: Intro
包括两项基本技术
  SM-based task selection
    GPU内核执行时，一般通过线程ID决定执行的任务，而线程到对应的SM的映射由GPU决定
    通过转换，使得任务由线程所在SM ID决定，使得直接、精确地控制SM上的任务放置
  filling-retreating scheme
    可对SM上活动线程的数量进行灵活控制
Contributions
  提出了SM-centric transformation，实现了GPU任务的精确空间调度
  揭示了单内核运行和多内核同时执行时调度控制的潜力
  揭示了GPU上利用空间调度的一些主要挑战，并开发了一套实用的解决方案

## Slide 6: Background
Organization of Cores and Threads
  GPU包含多个SM、每个SM包含多个内核
  32个线程组成一个warp，许多线程组成一个线程块（Thread Block）或称为协作线程数组（CTA），许多线程块又组成一个Grid
Spatial Scheduling
  运行时，GPU会将线程块调度到SM上，而调度算法并不公开
Temporal Scheduling
  以warp为单位，warp内的线程同步执行
Non-Uniformity on GPU
  SM内部线程共享部分缓存
  不同的线程块计算数据大小可能不一致
  多个内核的不同线程块之间存在指令和数据不均匀性

## Slide 7: SM-Centric Transformation
SM-Centric Task Selection
  Basic Idea
    在CPU上建立好SM对应的任务队列
    线程通过获取SM ID来确定自己执行的任务

## Slide 8: SM-Centric Transformation
SM-Centric Task Selection
  Correctness Issues by Hardware Schedulers
    Figure 1(c)中的伪代码需要满足分配给SM的线程数量不少于分配给SM的任务数量
    每个SM上执行的线程数量由硬件调度器决定，通常不可预测
    动态任务窃取？
      增加插入代码的复杂性
      改变了预期的任务到SM的映射关系

## Slide 9: SM-Centric Transformation
Filling-Retreating Scheme
  GPU调度时倾向于最大化同时执行的线程数
  发射多于GPU同时能够执行的线程块，让多余的线程块提前退出
  在资源允许的前提下，灵活控制一个SM上的线程块数量
精确控制数量的好处
  以SM为中心进行任务选择
  精确控制GPU上的并行性
    可在共同运行的内核之间灵活划分SM

## Slide 10: Implementation
插入PTX汇编的方式获得SM ID
通过宏定义的方式插入代码

## Slide 11: Implementation
Soundness
  需要满足两个条件
    不同线程的操作，仅由全局线程ID区分
      不会因为其它因素改变线程的
    线程块的执行顺序不会干扰内核的正确性
      并行程序正确性的前提
      内核结果的正确性不应依赖于线程块的执行顺序
      存在一些工作检测GPU程序的data race情况

## Slide 12: Uses And Complexities
SM Partition for Multi-kernel Co-runs
  一些研究已经表明SM Partition可能带来收益
    当使用的SM数量增加时，许多GPU内核表现出亚线性加速
    模拟表明，不同内核使用不同SM子集时，系统通常会提供更高的吞吐量
Affinity-Based Scheduling
  许多GPU应用程序具有非均匀数据交互
  与优化CPU程序类似，如果设法将具有数据重叠的线程块分配到同一个SM上，可以提高缓存性能。
Complexities
  如何确定内核需要的最佳线程块数量
    过多会导致缓存和总线竞争

## Slide 13: Redults in Co-Runs
指标
  System Throughput (STP)
  Average Normalized Turnaround Time (ANTT)

## Slide 14: Redults in Co-Runs

## Slide 15: Results in Single-Kernel Runs

## Slide 16: 总结与认识
GPU上的任务调度可以分为两个主要方面
  Intra-Kernel Schedule
    在一个kernel内部对不同的线程块进行调度
    主要目的是可以利用亲和性提升cache效率
  Inter-Kernel Schedule
    在多个同时执行的kernel之间对线程块进行调度
    对资源、并行度、cache效率进行权衡
Inter-kernel Reuse-aware Thread Block Scheduling TACO2020
Analysis of Thread Block Scheduling Algorithms for General Purpose GPU Systems CSDE2021